Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017

Formularz ofertowy

…………………………………… , dnia ……………….. 2017r.

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta:

(pieczęć)

NIP:

REGON:

Dokument rejestrowy – nazwa, nr:

Osoba do kontaktów (imię i nazwisko, adres e-mail, telefon):

Dane Zamawiającego:

Prywatna Przychodnia Lekarska Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j.

41-403 Chełm Śląski, ul. Imielińska 189

NIP: 6462927243

REGON: 242851070

KRS: 0000481443

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 z dnia 07.12.2017r.

składam (y) niniejszą ofertę i oferuję (my):

aparat ultrasonograficzny wraz z dodatkowym wyposażeniem zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 z dnia 07.12.2017r.

Cena wykonania całości przedmiotu zamówienia wynosi:

- cena netto: ....................................................

- podatek VAT: ..............................................

- cena brutto: ..................................................

- (słownie cena brutto: .......................................................................................................................)

W podziale na etapy:

Cena wykonania przedmiotu zamówienia dla etapu I wynosi:

- cena netto: ....................................................

- podatek VAT: ..............................................

- cena brutto: ..................................................

- (słownie cena brutto: .......................................................................................................................)

Cena wykonania przedmiotu zamówienia dla etapu II wynosi:

- cena netto: ....................................................

- podatek VAT: ..............................................

- cena brutto: ..................................................

- (słownie cena brutto: .......................................................................................................................)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi:

- dla etapu I …………… dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

- dla etapu II …………… dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

Długość okresu gwarancji wynosi …………………………… miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Szczegółowa specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego wraz z dodatkowym wyposażeniem stanowią załącznik do niniejszego Formularza ofertowego.

Oświadczenia:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania. Nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy w całości warunki w nim zawarte. Potwierdzamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że termin ważności oferty wynosi 60 dni od daty złożenia oferty.

- Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy z Zamawiającym.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Dokument potwierdzający upoważnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna aparatu ultrasonograficznego wraz z dodatkowym wyposażeniem.

- Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 - Oświadczenie w zakresie spełnienia kryteriów technicznych dla przedmiotu zamówienia.

- Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

- Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.

- Dokumenty (referencje, poświadczenia, itp.) potwierdzające, że Wykonawca należycie zrealizował wymaganą w zapytaniu ofertowym liczbę dostaw aparatów ultrasonograficznych o podobnej charakterystyce technicznej do przedmiotu zamówienia.

- Kopia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz dowód uiszczenia składki ubezpieczeniowej.

……………………………………………………………………..…..

(czytelny podpis albo pieczęć i podpis Wykonawcy/ osoby/osób

uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy*)

*Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego Nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017

Oświadczenie w zakresie spełnienia kryteriów technicznych dla przedmiotu zamówienia

…………………………………… , dnia ……………….. 2017r.

Wykonawca – pieczątka:

NIP:

REGON:

Oświadczenie
w zakresie spełnienia kryteriów technicznych dla przedmiotu zamówienia

Specyfikacja techniczna dla etapu I:

Aparat ultrasonograficzny

| Lp. | Opis parametru | Wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja i konfiguracja |
| 1 | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000 | TAK |  |
| 2 | Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px | TAK |  |
| 3 | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu | TAK |  |
| 4 | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo min. (+/- 180°), góra-dół min. (15 cm), pochył przód-tył min. (+/-45°) | TAK |  |
| 5 | Min. 4 aktywne równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |
| 6 | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) | TAK |  |
| 7 | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół i obrót min. +/- 150° | TAK |  |
| 8 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund | TAK |  |
| 9 | Dynamika aparatu min. 320 dB | TAK |  |
| 10 | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 512 GB | TAK |  |
| 11 | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |
| 12 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 1.0 MHz do 18.0 MHz | TAK |  |
| 13 | Możliwość zmiany wysokości konsoli min. 20 cm | TAK |  |
| 14 | Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu | TAK |  |
| 15 | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie max. 30 sek. | TAK |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
| 16 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 17 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | TAK |  |
| 18 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2800 Hz | TAK |  |
| 19 | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych | TAK |  |
| 20 | Zakres głębokości penetracji do min. 30 cm | TAK |  |
| 21 | Doppler pulsacyjny (PW Doppler) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,2m/s do 0 oraz od 0 do +9,2 m/s; Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s | TAK |  |
| 22 | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
| 23 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej Min. 0,5-20 mm | TAK |  |
| 24 | Tryb Triplex (Obrazy: B + CW Doppler/ Power Doppler + PW Doppler) | TAK |  |
| 25 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B, drugi obraz B + Color Doppler | TAK |  |
| Funkcje użytkowe |
| 26 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8-krotne | TAK |  |
| 27 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
| 28 | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
| 29 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
| 30 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D | TAK |  |
| 31 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex, oraz liniowych. | TAK |  |
| 32 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego | TAK |  |
| 33 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | TAK |  |
| 34 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. pomiar maksymalnej prędkości skurczowej (S), pomiar prędkości rozkurczowej (D), wskaźnik pulsacyjny (PI), wskaźnik oporu naczyniowego (RI), rytm serca (HR)) | TAK |  |
| 35 | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | TAK |  |
| 36 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | TAK |  |
| 37 | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  |
| 38 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| 39 | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietami pomiarowymi i raportami, z funkcją Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach min. od -25 m/s do 0 oraz od 0 do +25 m/s (przy zerowym kącie bramki), Dopplerem tkankowym kolorowym oraz spektralnym, Anatomicznym M-mode | TAK |  |
| Oprogramowanie w aparacie USG |
| 40 | Elastografia z kwantyfikacją ilościową i jakościową oparta na technologii strain na min. jednej oferowanej głowicy liniowej i endowaginalnej umożliwiająca pomiar stosunku obszaru patologicznego do tkanki referencyjnej | TAK |  |
| 41 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań m.in.: jamy brzusznej, narządów powierzchniowych (m.in.: tarczyca, sutek), naczyniowych (w tym Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych (TCD)), kardiologicznych osób dorosłych, ginekologiczno-położniczych, mięśniowo-szkieletowych, pediatrycznych | TAK |  |
| 42 | Elastografia typu Shear Wave z kodowaniem kolorem do zastosowania przynajmniej na głowicy konweksowej w badaniach brzusznych, w tym opcja do oceny włóknienia wątroby umożliwiająca wykonanie min. 10 przypisanych pomiarów z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s i z możliwością uzyskania średniej pomiarów | TAK |  |
| 43 | Oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo | TAK |  |
| Głowice ultradźwiękowe |
| 44 | Głowica konweksowa wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (min. 300 elementów akustycznych) lub wykonana w technologii matrycowej min. 700 elementów akustycznych; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 6.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt widzenia min. 70°; obrazowanie harmoniczne, obsługa elastografii „ShearWave”. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 45 | Głowica sektorowa do badań przezczaszkowych (TCD) i kardiologicznych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80) lub w technologii matrycowej (min. 690 elementów); szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości min. 1.0 MHz -5.0 MHz; Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy, obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90° | TAK |  |
| 46 | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 500; szerokość skanowania głowicy min. 49 mm; obsługa elastografii typu „strain” | TAK |  |
| 47 | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 300; szerokość skanowania głowicy min. 38 mm; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| Możliwości rozbudowy (na dzień składania ofert) |
| 48 | Głowice ultradźwiękowe i oprogramowanie wymienione w pkt. 3 – 4 specyfikacji technicznej dla etapu II | TAK |  |
| 49 | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 18.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 512; szerokość skanowania głowicy długość głowicy min. 38 mm | TAK |  |
| 50 | Obrazowanie 3D/4D z głowic tzw. wolumetrycznych; prędkość odświeżania min. 25 objętości/sek.; możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania i oceny trójwymiarowego echa serca płodu | TAK |  |
| 51 | Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
| 52 | Głowica konweksowa szerokopasmowa do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 – 8.0 MHz (+/- 1 MHz); liczba elementów akustycznych min. 250; Kąt widzenia min. 100°; Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. | TAK |  |

Specyfikacja techniczna dla etapu II:

Głowice ultradźwiękowe i oprogramowanie (stanowiące wyposażenie dodatkowe)

| Lp. | Opis parametru | Wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprogramowanie w aparacie USG |
| 1 | Oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian za pomocą technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie B-mode (tzw. speckle tracking). M.in.: ocena i generowania wyników obliczeń globalnej i odcinkowej funkcji lewej komory serca, oraz ich prezentowanie w postaci tabeli i min. 17-segmentowego wykresu tarczowego (tzw. „oko byka“) | TAK |  |
| 2 | Funkcja automatycznego pomiaru kompleksu Intima Media z możliwością edycji i przypisania do raportu | TAK |  |
| Głowice ultradźwiękowe |
| 3 | Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2-7 MHz, min. 2500 elementów, obrazowanie harmoniczne; Tacki do dezynfekcji i płukania głowicy ultradźwiękowej | TAK |  |
| 4 | Głowica endokawitarna do badań ginekologiczno-położniczych i urologicznych (min. 250 elementów akustycznych); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 4.0 – 9.0 MHz; Kąt widzenia min. 160°; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej; obrazowanie harmoniczne, obsługa elastografii typu „strain” | TAK |  |

……………………………………………………………………..…..

(czytelny podpis albo pieczęć i podpis Wykonawcy/ osoby/osób

uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy*)

*Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017

Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu

…………………………………… , dnia ……………….. 2017r.

Wykonawca – pieczątka:

NIP:

REGON:

Oświadczenie

o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 z dnia 07.12.2017r. na dostawę aparatu ultrasonograficznego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do wysokiej jakości diagnostyki ultrasonograficznej w Prywatnej Przychodni Lekarskiej Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. ukierunkowanej na schorzenia sercowo-naczyniowe i choroby nowotworowe dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego”, oświadczam(y), że,

- Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym

TAK (		NIE (

- Nie zachodzą wobec nas podstawy do wykluczenia określone w zapytaniu ofertowym

TAK (		NIE (

- Zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem fatycznym i prawnym.

……………………………………………………………………..…..

(czytelny podpis albo pieczęć i podpis Wykonawcy/ osoby/osób

uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy*)

*Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego Nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

…………………………………… , dnia ……………….. 2017r.

Wykonawca – pieczątka:

NIP:

REGON:

Oświadczenie

o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/NZOZ-PPL/RPO WSL/2017 z dnia 07.12.2017r. na dostawę aparatu ultrasonograficznego wraz z dodatkowym wyposażeniem dla projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do wysokiej jakości diagnostyki ultrasonograficznej w Prywatnej Przychodni Lekarskiej Barbara Frysz-Domańska i Henryk Domański Sp.j. ukierunkowanej na schorzenia sercowo-naczyniowe i choroby nowotworowe dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego”, oświadczam(y), że:

- Nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

  - posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji,

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Ponadto oświadczamy, że

  - przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia nie pozostawaliśmy w stosunku pracy lub zlecenia z Zamawiającym i/lub nie byliśmy członkiem organów zarządzających lub organów nadzorczych Zamawiającego,

  - nie pozostajemy z Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem fatycznym i prawnym.

……………………………………………………………………..…..

(czytelny podpis albo pieczęć i podpis Wykonawcy/ osoby/osób

uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy*)

*Podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu.